Программно аппаратный комплекс

«ЛИССИ-УЦ»

Формуляр

ЛУЦ.501540.58169198-10-01 30 01

Листов 18

2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие УКАЗАНИЯ	3

2. Общие положения	4

3. Основные характеристики	7

4. Комплектность	8

5. Свидетельство о приемке	10

6. Свидетельство об упаковке	11

7. Гарантийные обязательства	12

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	13

9. Сведения о хранении	14

10.  Сведения об установке 	15

11.  Cведения о проверках технических характеристик 	16

12.  Особые отметки	17

13. Лист регистрации изменений	18

# Общие УКАЗАНИЯ

1.1. Формуляр на программно аппаратный комплекс «ЛИССИ-УЦ» (далее именуется ПАК «ЛИССИ-УЦ») является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные характеристики комплекса, определяющим комплект поставки, отражающим сведения о производимых изменениях в комплекте поставки и другие данные за весь период эксплуатации.

1.2. Ввод в эксплуатацию ПАК «ЛИССИ-УЦ» проводится в соответствии с формуляром и другими эксплуатационными документами.

1.3 ПАК «ЛИССИ-УЦ» поставляется в виде установочного компакт-диска с комплектом документации.

По согласованию с заказчиком ПАК «ЛИССИ-УЦ» может быть поставлен в комплекте с соответствующим оборудованием.

1.4 Перед эксплуатацией ПАК «ЛИССИ-УЦ» необходимо внимательно ознакомиться с комплектом документации на данное изделие и принять защитные организационные меры, рекомендуемые в документации.

1.5 Состав комплекта ПАК «ЛИССИ-УЦ» определяется в соответствии с требованиями заказчика и указывается в разделе 4 формуляра.

1.6 В случае обнаружения дефектов на дистрибутивных носителях следует обращаться к поставщику комплекса.

1.7. Формуляр входит в комплект поставки ПАК «ЛИССИ-УЦ» и должен постоянно храниться в органе, ответственном за его эксплуатацию.

1.8. Все записи, вносимые в формуляр, должны быть заверены лицами, ответственными за эксплуатацию ПАК «ЛИССИ-УЦ».

# Общие положения

2.1. Полное наименование изделия: программно аппаратный комплекс «ЛИССИ-УЦ»;

2.2. Сокращенное наименование изделия: ПАК «ЛИССИ-УЦ»;

2.3. Разработчик: ООО «ЛИССИ-Софт»;

2.4. Назначение ПАК «ЛИССИ-УЦ»:

ПАК «ЛИССИ-УЦ» реализует свои функции в соответствии с требованиями российского законодательства в области защиты информации и информационной безопасности, включая Федеральный Закон РФ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указ Президента РФ № 351 от 17 марта 2008 года «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена», «Требованиям к информационной безопасности удостоверяющих центров» по классам КС1 и КС2, «Требования к средствам удостоверяющего центра», утвержденным приказом ФСБ России от 27.12.2011 № 796, установленным для классов КС1 и КС2, и «Требованиям к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи», утвержденным приказом ФСБ России от 27.12.2011 № 795 и документа «ИЗВЕЩЕНИЕ об использовании стандартных атрибутов имени commonName (общее имя), surname (фамилия), givenName (приобретенное имя) и дополнительных атрибутов имени поля «subject» в структуре квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи».

2.5. ПАК «ЛИССИ-УЦ» обеспечивает:

- информационную безопасность в соответствии с требованиями документа  «Требования к средствам удостоверяющего центра», утвержденных приказом ФСБ России от 27.12.2011 г. № 796 по классам:

- исполнение 1, 3 класс КС1;

- исполнение 2, 4 класс КС2,

при использовании в соответствии с требованиями нормативных документов. Безопасность информации по классам КС1, КС2 обеспечивается при условии отсутствия подключения вычислительных средств ПАК «ЛИССИ-УЦ» к техническим средствам сетей общего пользования без специальных средств межсетевого экранирования.

- выполнение процедуры регистрации электронных запросов от пользователей на сертификаты ключей проверки электронной подписи в Центре регистрации;

- создание сертификатов ключей проверки электронной подписи пользователей в соответствии с рекомендациями Х.509 версии 3;

- создание сертификатов ключей проверки электронной подписи в соответствии с требованиями документа «Требования к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи», утвержденного приказом ФСБ России от 27.12.2011 № 795;

- выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи на бумажном носителе. Форма сертификата ключа проверки электронной подписи на бумажном носителе удовлетворяет требованиям документа «Требования к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи», утвержденных приказом ФСБ России от 27.12.2011 № 795 с учетом Извещения от 13.03.2013г. «Об использовании стандартных атрибутов имени commonName (общее имя), surname (фамилия), giveName (приобретенное имя) и дополнительных атрибутов имени поля «subject» в структуре квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи»;

- срок действия ключа ЭП уполномоченного лица 1 год 3 месяца.

2.6. ПАК «ЛИССИ-УЦ» реализует следующие основные функции:

- Доступ к компонентам по протоколу TLS;

- Генерация ключевых пар (ГОСТ 3410-2001/ГОСТ 3410-2012);

- Формирование и хранение запросов на сертификаты ключей проверки ЭП в формате PKCS#10 и SPKAC;

- Выдача и переиздание сертификатов ключей проверки ЭП;

- Формирование списков аннулированных сертификатов ключей проверки ЭП;

- Импорт и экспорт ключевых пар, запросов, сертификатов, цепочек сертификатов, списков аннулированных сертификатов в форматах DER, СER, CRT, PEM, PKCS#12;

- Публикация списков аннулированных сертификатов;

- Кросс-сертификация;

- Проверка статуса сертификата по протоколу OCSP.

ПАК «ЛИССИ-УЦ» в качестве средства электронной подписи использует средство криптографической защиты информации «ЛИРССЛ-CSP» («СКЗИ «ЛИРССЛ-CSP») реализующее следующие криптографические алгоритмы:

- шифрование и имитовставка: ГОСТ 28147-89; ГОСТ Р 34.12-2015, ГОСТ Р 34.13-2015

- алгоритм вычисления и проверки ЭП: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.10-2012;

- вычисление хеш-функции: ГОСТ Р 34.11-94/ГОСТ Р 34.11-2012.

Доступ пользователей к ПАК «ЛИССИ-УЦ» осуществляется через интерфейс пользователя (ИП).

Интерфейс пользователя обеспечивает выполнение следующих функций:

- формирование заявки на сертификат в формате PKCS#10 и SPKAC;

- формирование запросов на аннулирование сертификатов;

- формирование запросов на приостановление/возобновление действия сертификатов.

2.7. Технические средства, на которые устанавливается ПАК «ЛИССИ-УЦ» должны размещаться в пределах контролируемой зоны и подсоединяться к корпоративным сетям передачи данных через межсетевой экран не ниже 4 класса защиты по требованиям ФСБ России;

2.8. На АРМ администраторов ПАК «ЛИССИ-УЦ» должно быть установлено средство электронной подписи —  СКЗИ «ЛИРССЛ-CSP», СКЗИ «КриптоПро CSP», ПК «ЛИССИ CSP», “VipNet CSP” или любое другое сертифицированное средство электронной подписи и плагин LCSignPluginCSP.

  - На АРМ клиентов, пользующихся услугами Удостоверяющего центра, должно быть установлено СКЗИ «ЛИРССЛ-CSP», СКЗИ «КриптоПро CSP», ПК «ЛИССИ CSP», “VipNet CSP” или другое сертифицированное средство электронной подписи.

  - При размещении технических средств УЦ в помещениях, где присутствует речевая акустическая  и визуальная информация, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, и (или) установлены технические средства и системы приема, передачи, обработки, хранения и отображения информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, технические средства иностранного производства, входящие в состав УЦ, должны быть подвергнуты специальной проверке по выявлению устройств, предназначенных для негласного получения информации, а также исследованиям на соответствие требованиям по защите от утечки информации по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок в соответствии с категорией выделенного помещения.

  - ПАК «ЛИССИ-УЦ» необходимо подключать в соответствии с типовой схемой подключения, представленной в документе ЛУЦ.501540.58169198-10-014 91 01. ПАК «ЛИССИ-УЦ». Руководство системного администратора».

# Основные характеристики

ПАК «ЛИССИ-УЦ» может функционировать как на одномашинном, так и  на двухмашинном комплексе, состоящем из внутреннего и внешнего серверов, которые должны быть построены на Intel платформе.  Скорость передачи данных в каждом из направлений составляет не менее 100 Мбит/сек. Требования к оборудованию приведены в табл. 1.

Таблица 1 - Требования к аппаратному обеспечению серверов для установки ПК «ЛИССИ-УЦ»

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Процессор | Не хуже Intel Pentium IV |
| Частота процессора | Не ниже 1ГГц |
| Оперативная память | Не менее 512 Мб |
| Жесткий диск | Не менее 80 Гб |
| Порты ввода-вывода | USB-порт (не менее двух) |
| Сетевой адаптер | Сетевая карта 100/1000 Ethernet |
| Дополнительные устройства | Устройство чтения компакт-дисков |
| Операционная система | ОС Linux с версией ядра не ниже 2.6.17 |

ПАК «ЛИССИ-УЦ» функционирует в операционной системе Linux с версией ядра не ниже 2.6.17.

# Комплектность

Комплектность ПАК «ЛИССИ-УЦ»

| №п/п | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Программные компоненты |
| 1 | ПАК «ЛИССИ-УЦ» Центр регистрации | ЛУЦ.501540.58169198-10-01 99 01 |
| 2 | ПАК «ЛИССИ-УЦ» Центр сертификации | ЛУЦ.501540.58169198-10-01 99 02 |
| 3 | ПАК «ЛИССИ-УЦ» АРМ разбора конфликтных ситуаций | ЛУЦ.501540.58169198-10-01 99 03 |
| 4 | ПАК «ЛИССИ-УЦ» Веб-сервер | ЛУЦ.501540.58169198-10-01 99 04 |
| Средства защиты информации |
| 5 | СКЗИ «ЛИРССЛ-CSP» | RU.ЛСАФ.00049-01 См. Примечания, п.2 |
| 6 | Межсетевой экран | См. Примечания, п.3 |
| 7 | Средство антивирусной защиты | См. Примечания, п.4 |
| 8 | Система обнаружения атак | См. Примечания, п.5 |
| Эксплуатационная документация |
| 9 | Эксплуатационная документация поставляется в составе, определенном в документе ПАК «ЛИССИ-УЦ» Ведомость эксплуатационных документов | ЛУЦ.501540.58169198-10-01 20 01 См. Примечания, п.1 |
| 10 | Сертификат (копия) |  |

Примечания:

1. Программное обеспечение и эксплуатационная документация поставляется в электронном виде (документация - в формате PDF (Adobe Acrobat Reader) на CD-ROM, копия сертификата и формуляр – в печатном виде.

2. Программные компоненты ЛУЦ.501540.58169198-10-01 99 01, ЛУЦ.501540.58169198-10-01 99 02, ЛУЦ.501540.58169198-10-01 99 03, ЛУЦ.501540.58169198-10-01 99 04 ПАК «ЛИССИ-УЦ» используются совместно с СКЗИ «ЛИРССЛ-CSP», СКЗИ «КриптоПро CSP», ПК «ЛИССИ CSP», “VipNet CSP” или другими сертифицированными средствами электронной подписи.

3. Межсетевой экран должен быть не ниже 4 класса защиты по требованиям ФСБ РФ и поставляется по согласованию с заказчиком.

4. Для защиты ПАК «ЛИССИ-УЦ» должны использоваться средства антивирусной защиты, сертифицированные по требованиям ФСБ России по классу А2. Поставляется по согласованию с заказчиком.

5. Необходимость предъявления требований к СОА должна определяться на основе конкретизированной для информационной системы модели угроз, которым должны противостоять компоненты ПАК "ЛИССИ-УЦ". В случае предъявления требований к СОА должны быть определены СОА, используемые для защиты, и должен быть определен порядок их использования. СОА должны быть сертифицированы в соответствии с "Временными требованиями к программным, программно-аппаратным и аппаратным средствам" по классу Б. Поставляется по согласованию с заказчиком

# Свидетельство о приемке

| ПАК «ЛИССИ-УЦ» | ПАК «ЛИССИ-УЦ», зав. N __ |
| --- | --- |
| наименование программного изделия | обозначение |
| Серийный номер |  |
| ПАК «ЛИССИ-УЦ» |
| Установочный CD-диск | ЛУЦ.501540.58169198-10-01 12 01 |

признан пригодным для эксплуатации

Дата выпуска «______»_______________ 201_  г.

Руководитель предприятия   ___________	  ______________ 	_____________201_ г.

М П			подпись		расшифровка подписи		дата

# Свидетельство об упаковке

| ПАК «ЛИССИ-УЦ» | ПАК «ЛИССИ-УЦ», зав. N __ |
| --- | --- |
| наименование изделия | обозначение |

упакован ________________________________________________________________

наименование или код предприятия (организации)

согласно требованиям, предусмотренным инструкцией _______________________________________________________________________ обозначение

Дата упаковки «_____»_________________201__  г.

Упаковку произвел ____________		_______________________

подпись			расшифровка подписи

Примечание. Форму заполняют на предприятии, производившем упаковку.

# Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует выполнение комплексом своих функций в течение 1 года при условии соблюдения заказчиком (Пользователем) правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Действие гарантийных  обязательств прекращается, если комплекс вышел из строя по вине Пользователя вследствие нарушения правил хранения, транспортировки, монтажа, установки и эксплуатации, внесения изменений в комплекс без согласования с Разработчиком или передачи комплекса другому предприятию (Пользователю).

Изготовитель в течение 1 года со дня поставки обеспечивает безвозмездное устранение претензий по дефектам в записи файлов на поставленных носителях информации.

Сохранность информации на CD зависит от качества  этих носителей.

# СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предъявляются Изготовителю в письменном виде с указанием даты обнаружения неисправности, содержания и условий возникновения неисправности.

Рекламация подписывается руководителем подразделения принявшего или эксплуатирующего комплекс.

Поступающие к Изготовителю рекламации регистрируются в журнале учета рекламаций.

Учет предъявленных рекламаций

| Дата | Содержание Рекламации | Меры, принятые по рекламации | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

# Сведения о хранении

Носители, с записью программных средств и эксплуатационных документов комплекса, хранятся в вертикальном положении на предназначенном для этой цели стеллаже в упаковке, поставленной изготовителем, при температуре окружающего воздуха от 5 до 35 градусов Цельсия, относительной влажности воздуха не более 65%.

В помещении для хранения носителей с записью программных средств и эксплуатационных документов не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

| Дата | Условия хранения | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение |
| --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятия с хранения |  |  |  |

# Сведения об установке

| Наименование и заводской номер ПЭВМ | Фамилия ответственного лица | № документа об установке | Подпись ответственного лица и дата |
| --- | --- | --- | --- |

# Cведения о проверках технических характеристик

| Проверяемая характеристика | Дата проведения проверки |
| --- | --- |
| Наименование измерения | Величина | 20___ г. | 20___ г. | 20___ г. |
|  |  | Фактичская величина | Замерил (должность, подпись) | Фактичская величина | Замерил (должность, подпись) | Фактичская величина | Замерил (должность, подпись) |

# Особые отметки

# Лист регистрации изменений

| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ |
| --- |
| Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум | № документа | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Под- пись | Дата |
| Изм | Заме- ненных | Новых | Анну-лированных |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

УТВЕРЖДЕНО

ЛУЦ.501540.58169198-10-01 30 01-ЛУ

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инд № дубл | . |
| Взам. инв № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инд. № подл. | . |